Ausschreibungstext für POLYPEX WHIRLPOOLSYSTEME

HOME SPA und HOME SPA PRO

Systeme:

HOME SPA mit 16 Multijetdüsen

HOME SPA pro 32 Multijetdüsen

HOME SPA PRO mit 32 FLATLINE Multijetdüsen, je 16 an Kopf- und Fußteil:

System ist mit einem manuellen stufenlos regelbaren 2-Wegeventil ausgestattet,

wo zwischen 16 Multijetdüsen (Rückenbereich) und 16 Multijetdüsen (Fußbereich) gewählt werden kann.

Standardausstattung:

- Off-Timer

- Absaugfitting

- Integrierter Wanneneinlauf (¾ Zoll Außengewinde)

- Ab- und Überlaufgarnitur mit integrierter Restwasserentleerung des gesamten Systems

- Siphon (50mm/40mm)

- Armaturenoberfläche Messing / Kunststoff Chrom

- höhenverstellbare Wannenfüße

Technische Daten:

- Wartungsfreier 650 W Pumpe

- 230 V AC zum Einbringen des Wasserstrahls durch 16 Multijetdüsen.

- Die Technik ist auf der Wanne montiert (Rohrleitungen, Sensor, Taster, elektrische Steuerung,..).

- Bedienung per Tastschalter am Wannenrand mit 12 Volt Sicherheitskleinspannung

- Netzanschlussdose 230 V AC

- Anschlusspunkt für Potenzialausgleich

HOME SPA 16 FLATLINE Multijetdüsen an Kopf- oder Fußteil (an einem Wannenende):

- Ausstattung + technische Angaben - wie System HOME SPA PRO

Sonderausstattung & Zubehör für beide Systeme:

Sonderausstattung:

- Desinfektionsanlage,

- Unterwasserscheinwerfer 50 W,

- Farblichttherapie ( LED Einzelspot oder LED Lichterkette),

- zusätzliche Düsen,

- Zusatzheizung 230 V AC - 1KW,

- Bluetooth Sound System

Zubehör:

- Montagewinkel

- PVC- Fliesenrahmen