Ausschreibungstext für POLYPEX – POWERSILENT Whirlpools

System POWERSILENT mit 40 Nanojet-, 6 Jet- und 24 Silentluftdüsen

Wannen-Modell:                        	L=                mm,   B=               mm

Sanitärfarbe:

Mit Whirlpool-System:

POWERSILENT (Nanojet-, Jet- und Silentluftdüsen)

mit Pumpe, wartungsfrei 230 V - 800 W bei 46 Düsen

zum Einbringen des Wassermassagestrahls

durch 40 Nanojet- und 6 Jetdüsen

mit Kompressor, wartungsfrei, 230 V - 40 W

zum Einbringen der Luft durch 24 Silentluftdüsen

doppelte Rückflusssicherung im Luftsystem,

alle Rohrleitungen fix montiert,

Multibutton mit Temperaturanzeige, Digitaluhr mit Gangreserve

elektronische Steuerung 12 V Sicherheitskleinspannung,

Drehzahlregelung des Gebläses,

Off-Timer

Intervallautomatik Jetsystem,

Intervallautomatik Luftsystem,

Automatische und manuelle Nachtrocknung des Luftsystem

stufenlos einstellbares motorbetriebenes 2-Wegeventil für Nanojet- und Jetdüsen

kapazitiver Trockenlaufschutz,

Absaugdüse,

Integrierter Wanneneinlauf,

Ab- und Überlaufgarnitur mit integrierter Restwasserentleerung des gesamten Systems,

Siphon,

Armaturenoberfläche Kunststoff chrom,

schalldämmende Wannenstellfüße.

SONDERAUSSTATTUNG:

Alle handelsüblichen Armaturenoberflächen

Automatische Desinfektionsanlage

UV-Licht-Desinfektionsanlage

Unterwasserscheinwerfer

Zusatzheizung 230 V – 1 kW

Farblichttherapie

Zusätzliche Jetdüse

Zusätzliche Nanojetdüse

PVC - Fliesenrahmen

Montagewinkel