Ausschreibungstext für POLYPEX - WELLNESS Plus Whirlpools

System WELLNESS Plus mit 11 Luft- , 6 Jet- und 7 Microjetdüsen

Wannen-Modell:                               L=                mm,   B=               mm

Sanitärfarbe:

Mit Whirlpool-System:

WELLNESS Plus (Luft-, Jet- u. Microjetdüsen)

mit Pumpe, wartungsfrei 230 V - 1100 W bei 13 Düsen

zum Einbringen des kombinierten Luft- Wassermassagestrahls

durch 6 seitliche Jet- u. 7 Microjetdüsen,

mit Gebläse, wartungsfrei, 230 V - 910 W

integrierte Luftvorwärmung 250 W

zum Einbringen vorgewärmter Luft durch 11 Luftdüsen

doppelte Rückflusssicherung im Luftsystem,

alle Rohrleitungen fix montiert,

Multibutton mit Temperaturanzeige, Digitaluhr mit Gangreserve

elektronische Steuerung 12 V Sicherheitskleinspannung,

Drehzahlregelung des Gebläses,

Off-Timer,

Intervallautomatik Jetsystem,

Intervallautomatik Luftsystem,

Manuelle Nachtrocknung des Luftsystem

kapazitiver Trockenlaufschutz,

stufenloser Luftregler für Jetsystem,

stufenloser Luftregler für Microjetsystem,

Absaugdüse,

Integrierter Wanneneinlauf,

Ab- und Überlaufgarnitur mit integrierter Restwasserentleerung des gesamten Systems,

Siphon

Armaturenoberfläche Kunststoff chrom,

schalldämmende Wannenstellfüße.

SONDERAUSSTATTUNG:

Alle handelsüblichen Armaturenoberflächen

Automatische Desinfektionsanlage

UV-Licht-Desinfektionsanlage

Unterwasserscheinwerferanlage

Zusatzheizung 230 V – 1 kW

Farblichttherapie

Zusätzliche Jetdüse

Zusätzliche Microjetdüse

PVC - Fliesenrahmen

Montagewinkel